Бесплатная библиотека стандартов и нормативов www.docload.ru Все документы, размещенные на этом сайте, не являются их официальным изданием и предназначены исключительно для ознакомительных целей. Электронные копии этих документов могут распространяться без всяких ограничений. Вы можете размещать информацию с этого сайта на любом другом сайте. Это некоммерческий сайт и здесь не продаются документы. Вы можете скачать их абсолютно бесплатно! Содержимое сайта не нарушает чьих-либо авторских прав! Человек имеет право на информацию! Начало формы Поиск по сайту: Конец формы

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР БОЛТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГОСТ 24379.1-80 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР БОЛТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ Конструкция и размеры Foundation bolts. Structure and dimensions ГОСТ 24379.1-80 Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 25 августа 1980 г. № 133 срок введения установлен с 01.01 1982 г. РАЗРАБОТАНЫ Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений (ЦНИИпромзданий) Госстроя СССР Центральным ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательским и проектным институтом строительных металлоконструкций (ЦНИИпроектстальконструкция) Госстроя СССР Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций имени В. А. Кучеренко (ЦНИИСК им. Кучеренко) Госстроя СССР Научно-исследовательским институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР ИСПОЛНИТЕЛИ А. М. Туголуков, канд. техн. наук (руководитель темы); Е. В. Потапкин; О. Л. Кузина; Ю. В. Фролов; Г. Г. Михайленко; Л. А. Пескова; Л. И. Цыбакова; В. Н. Потапов, канд. техн. наук; В. И. Шарстук, канд. техн. наук; П. П. Алексеенко, канд. техн. наук; В. Ф, Беляев, канд. техн. наук; Л. И. Гладштейн, канд. техн. наук; К. В. Шишокина, канд. техн; наук; Л. Е. Темкин ВНЕСЕНЫ Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных .зданий и сооружений Госстроя СССР Гл. инженер И. А. Петров УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 25 августа 1980 г. № 133. Настоящий стандарт распространяется на фундаментные болты (в дальнейшем болты) диаметром резьбы от 12 до 140 мм по ГОСТ 24379.0-80, предназначенные для крепления строительных конструкций и оборудования. Стандарт соответствует СТ СЭВ 144-75 и СТ СЭВ 177-75 в части, касающейся предельных отклонений размеров, и СТ СЭВ 181-75 и СТ СЭВ 182-75 в части, касающейся основных размеров, диаметров и шагов метрической резьбы. 1. КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 1.1. Типы, конструкция и основные размеры болтов должны соответствовать указанным в табл. 1 и на черт. 1. Таблица 1 Тип болта Исполнение Наименование болта Номинальный диаметр резьбы, мм 1 1 Болты фундаментные изогнутые 12-48 2 2 1 Болты фундаментные с анкерной плитой 16-48 2 56-90 3 100-140 3 1 Болты фундаментные составные 24-48 2 50-64 4 1 Болты фундаментные съемные 24-48 2 56-125 3 56-100 5 - Болты фундаментные прямые 12-48 6 1 Болты фундаментные с коническим концом 12-48 2 3 ТИПЫ И КОНСТРУКЦИЯ ФУНДАМЕНТНЫХ БОЛТОВ Тип 1 Болты фундаментные изогнутые Исполнение 1 Исполнение 2 Тип 2 Болты фундаментные с анкерной плитой Исполнение 1 Исполнение 2 Исполнение 3 Тип 3 Болты фундаментные составные Исполнение 1 Исполнение 2 Тип 4 Болты фундаментные съемные Исполнение 1 Исполнение 2 Исполнение 3 Тип 5 Болт фундаментный прямой Тип 6 Болты фундаментные с коническим концом Исполнение 1 Исполнение 2 Исполнение 3 Размеры для справок. 1-10 - шпилька; 11, 12 - плита анкерная; 13 - муфта; 14 - анкерная арматура; 15 - цанга разжимная; 16 - втулка коническая; 17 - шайба; 18 - гайка по ГОСТ 5915-70; 19 - гайка по ГОСТ 10605-72 Черт. 1 1.2. Длина болтов L и диаметр резьбы d назначаются в зависимости от длины шпилек и диаметра их резьбы. Пример условного обозначения болта типа 1, исполнения 1, диаметром резьбы d = 20 мм, длиной L = 800 мм, со шпилькой из стали марки ВСт3пс2: БОЛТ 1.1.М20(800. ВСт3пс2 ГОСТ 24379.1-80 То же, болта типа 4, исполнения 2, диаметром резьбы d = 100 мм, с мелким шагом резьбы 6 мм, длиной L = 1900 мм, со шпилькой из стали марки 09Г2С-6: БОЛТ 4.2.М100(6(1900 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-80 1.3. Общие технические условия - по ГОСТ 24379.0-80. 1.4. Теоретическая масса болтов в сборе типов 1, 2, 5 и 6 дана в справочном приложении 1. Теоретическая масса болтов типов 3 и 4 указывается в рабочих чертежах. 1.5. Примеры установки болтов в фундаменты приведены в рекомендуемом приложении 4. 2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ШПИЛЕК 2.1. Конструкция и размеры шпилек должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2. ШПИЛЬКИ (поз. 1-10 по черт. 1) Поз. 1 (d = 12-48 мм) Поз. 2 (d = 12-48 мм) Поз. 3 (d = 16-48 мм) Поз. 4 (d = 56-140 мм) Поз. 5 (d = 24-64 мм) Поз. 6 (d = 56-125 мм) Поз. 7 (d = 12-48 мм) Поз. 8 (d = 12-48 мм) Поз. 9 (d = 12-48 мм) Поз. 10 (d = 12-48 мм) __________ * Размер для cправок. Черт. 2 Таблица 2 мм Номинальный диаметр резьбы d Шаг резьбы d2 d3 d4 d5 d6 lo l l1 l2 l3 l4 l5 l6 крупный мелкий d*1 Пред. откл. по h16 Пред. откл. по Н15 Пред. откл. по h16 Пред. откл. по +IТ17 Пред. откл. по Пред. откл. по +IТ17 Пред. откл. по 12 1,75 - 12 - - - 17 20 80 40 100 50 25 24 - - 16 2 16 22 26 90 50 130 60 30 32 20 2,5 20 28 32 100 60 160 80 40 40 24 3 24 5 34 39 110 75 200 100 50 48 30 3,5 30 42 48 120 90 250 120 60 60 36 4 36 8 50 58 130 110 300 140 70 73 42 4,5 42 58 68 140 125 350 170 85 85 48 5 48 68 77 150 150 400 200 100 98 56 5,5 60 56 47,8 12 160 - - - - - 400 180 64 6 70 64 55 16 170 500 190 72 - 6 75 72 63 20 180 200 80 85 80 71 190 600 220 90 95 90 81 25 - - 210 800 230 100 105 100 91 230 1000 250 110 120 110 101 240 260 125 130 125 116 30 250 270 140 145 140 - - 270 280 Продолжение табл. 2 мм Номинальный Шаг резьбы l7 l8 l9 l10 l11 l12 S Пред. откл. по h15 H h c c1 R r диаметр резьбы d крупный мелкий Пред. откл. по Пред. откл. по 12 1,75 - - - - - 30 20 - - - - 6 12 8 16 2 36 28 9 16 10 20 2,5 48 34 9 20 24 3 7 65 60 41 17 16 9 11 24 20 30 3,5 75 73 50 19 12 14 30 36 4 10 90 85 63 24 20 17 36 30 42 4,5 100 95 71 27 15 20 42 48 5 12 115 120 82 32 25 18 22 48 40 56 5,5 16 130 120 180 - - 41 30 25 20 - - - 64 6 20 150 135 200 46 40 35 25 72 - - - 155 240 50 30 80 55 90 25 180 280 65 50 45 35 100 200 300 75 40 110 220 340 85 125 30 240 370 95 60 55 45 140 - - - - - - - Пример условного обозначения шпильки поз. 1, диаметром резьбы d = 20 мм, длиной L = 800 мм, из стали марки ВСт3пс2: ШПИЛЬКА 1.М20(800 ВСт3пс2 ГОСТ 24379.1-80 То же, поз. 4, диаметром резьбы d = 100 мм, с мелким шагом резьбы 6 мм, длиной L = 3150 мм, из стали марки 09Г2С-6: ШПИЛЬКА 4.М100(6(3150.09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-80 2.2. Предельные отклонения размеров - по СТ СЭВ 144-75 и СТ СЭВ 177-75. 2.3. Резьба - по СТ СЭВ 182-75, поле допуска 8g - по ГОСТ 16093-70. 2.4. Размеры сбегов резьбы и фасок - по ГОСТ 10549-80. 2.5. Длина шпилек L (кроме поз. 5 и 6) и их теоретическая масса приведены в справочном приложении 2. Для шпилек (поз. 5 и 6) длина и теоретическая масса указываются в рабочих чертежах. 2.6. Допускается по соглашению между потребителем и предприятием-изготовителем изготовление шпилек другой длины. 3. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ АНКЕРНЫХ ПЛИТ 3.1. Конструкция и размеры анкерных плит (поз. 11) должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3, плит (поз. 12) - на черт. 4 и в табл. 4. ПЛИТА АНКЕРНАЯ (поз. 11 по черт. 1) ___________ * Размер для справок. Черт. 3 Таблица 3 Размеры в мм Номинальный диаметр резьбы шпильки d D Пред. откл. по Н17 B Пред. откл. по S* Теоретическая масса плиты, кг 16 22 65 14 0,42 20 26 80 16 0,74 24 32 100 18 1,30 30 38 120 20 2,08 36 45 150 20 3,28 42 50 170 25 5,29 48 60 190 28 7,31 56 66 220 32 11,21 64 74 260 36 17,80 72 82 300 40 26,41 80 90 320 45 33,70 90 100 360 50 47,50 ПЛИТА АНКЕРНАЯ (поз. 12 по черт. 1) Черт. 4 Таблица 4 Размеры в мм Номинальный диаметр резьбы шпильки d D D1 D2 Н4 Теоретическая масса плиты, кг 100 135 625 220 130 94,27 110 145 650 230 135 100,32 125 165 675 240 135 106,70 140 185 700 290 145 125,50 Пример условного обозначения анкерной плиты (поз. 11), размером B = 150 мм: ПЛИТА 150 ГОСТ 24379.1-80 То же, поз. 12, наружным диаметром D1 = 625 мм: ПЛИТА 625 ГОСТ 24379.1-80 3.2. Предельные отклонения размеров - по СТ СЭВ 144-75. 3.3. Отливку выполнять по III классу точности ГОСТ 1855-55. 3.4. Формовочные уклоны - по ГОСТ 3212-57. 3.5. Литейные радиусы - 5 мм. 3.6. Параметры шероховатости поверхностей литых анкерных плит должны быть не более Ra = 50 мкм по ГОСТ 2789-73. 4. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ МУФТЫ 4.1. Конструкция и размеры муфты должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 5. МУФТА (поз. 13 по черт. 1) ___________ * Размер для справок. Черт. 5 Таблица 5 Размеры в мм Номинальный диаметр резьбы d D* H Пред. откл. по +IТ17 с Теоретическая масса муфты, кг 24 50 120 2 1,42 30 60 140 3 2,35 36 70 170 4 3,78 42 80 190 5 5,43 48 90 220 6 7,36 56 100 250 8 10,58 64 110 280 8 13,82 Пример условного обозначения муфты из стали марки ВСт3пс2 для шпильки d = 24 мм: МУФТА М24.ВСт3пс2 ГОСТ 24379.1-80 4.2. Муфты должны изготовляться из круглой стали по ГОСТ 2590-71, обычной точности прокатки. 4.3. Предельные отклонения размеров - по СТ СЭВ 144-75. 4.4. Резьба - по СТ СЭВ 182-75 с крупным шагом, поле допуска 7Н - по ГОСТ 16093-70. 4.5. Размеры фасок резьбы – по ГОСТ 10549-80. 5. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ АНКЕРНОЙ АРМАТУРЫ 5.1. Конструкция анкерной арматуры должна соответствовать указанной на черт. 6. АРМАТУРА АНКЕРНАЯ (поз. 14 по черт. 1) _________ * Размеры для справок. 1 - труба(черт. 7); 2 - составная анкерная плита (черт. 3); 3 - литая анкерная плита (черт. 9), 4 - сварная анкерная плита (черт. 10); 5 - заглушка (черт. 13). Черт. 6 5.2. Длина L1 анкерной арматуры назначается по длине трубы, диаметр резьбы отверстия d - по диаметру резьбы шпильки. 5.3. Конструкция и размеры трубы (поз. 1) должны соответствовать указанным на черт. 7 и в табл. 6. Трубы должны приниматься по ГОСТ 10704-76. 5.4. Конструкция и размеры составной анкерной плиты (поз. 2) должны соответствовать указанным на черт. 8, и в табл. 7. ТРУБА (поз. 1 по черт. 6) Черт. 7 Таблица 6 Диаметр резьбы шпильки 24 30 36 42 48 56 64 72 80 90 100 110 125 Диаметр и толщина стенки трубы D(s 60(3,5 89(4 102(4 114(4,5 127(4,5 140(4,5 152(5 168(5 180(5 203(6 ПЛИТА АНКЕРНАЯ СОСТАВНАЯ (поз. 2 по черт. 6) ___________ * Размеры для справок. 1 - гайка по ГОСТ 5915-70 Черт. 8 Таблица 7 Размеры в мм Номинальный диаметр резьбы d* D Пред. откл. по Н16 Н* s* B Пред. откл. по Теоретическая масса плиты, кг 24 32 37 18 140 2,61 30 38 44 20 160 3,28 36 45 49 20 180 4,96 42 50 59 25 200 7,65 46 60 63 25 240 10,98 Примечание к черт. 6 и 8. С 01.07 1981 г. действует ГОСТ 5264-80. Конструкция и размеры литой анкерной плиты (поз. 3) должны соответствовать указанным на черт. 9 и в табл. 8. ПЛИТА АНКЕРНАЯ ЛИТАЯ (поз. 3 по черт. 6) Черт. 9 Таблица 8 Размеры в мм Номинальный диаметр резьбы d Шаг резьбы d1 d2 d3 d4 d5 B l H h h1 h2 h3 R Теоретическая масса плиты, кг крупный мелкий 56 5,5 - 80 100 115 80 106 300 105 150 40 30 40 20 20 26 64 6 85 105 125 90 120 350 120 170 50 40 45 38 72 - 6 100 125 150 100 133 400 130 200 50 50 25 57 80 145 56 90 120 150 180 120 158 450 150 230 60 30 25 89 100 130 170 190 150 174 500 160 240 60 70 40 117 110 145 185 210 165 185 550 180 270 75 35 45 158 125 150 190 230 180 210 600 190 290 80 50 195 5.6. Конструкция и размеры сварной анкерной плиты (поз. 4) должны соответствовать указанным на черт. 10 и в табл. 9. Сверление отверстия в анкерной плите производится после приварки втулки и ребер. ПЛИТА АНКЕРНАЯ СВАРНАЯ (поз. 4 по черт. 6) ___________ * Размеры для справок. 1 - ребро (черт. 11); 2 - втулка (черт. 12) Черт. 10 Таблица 9 Размеры в мм Номинальный диаметр резьбы d Шаг резьбы B Пред. откл. по d1 d2 Н* s* Теоретическая масса плиты, кг крупный мелкий Пред. откл. по H16 56 5,5 - 280 106 76 110 20 16,61 64 6 300 120 84 120 19,71 72 - 6 340 133 92 135 25 31,24 80 400 145 100 145 43,01 90 420 158 110 170 30 59,19 100 450 174 120 180 71,21 Примечание. С 01.07 1981 г. действует ГОСТ 5264-80. 5.6.1. Конструкция и размеры ребра должны соответствовать указанным на черт. 11 и в табл. 10. РЕБРО (поз. 1 по черт. 10) ___________ * Размер для справок. Черт. 11 Таблица 10 Размеры в мм Номинальный диаметр резьбы отверстия в анкерной плите d h Пред. откл. по Толщина s* 56 80 10 64 90 72 100 80 110 16 90 130 100 140 5.6.2. Конструкция и размеры втулки должны соответствовать указанным на черт. 12 и в табл. 11. ВТУЛКА (поз. 2 по черт. 10) __________ * Размер для справок. Черт. 12 Таблица 11 мм Номинальный, диаметр резьбы d 56 64 72 80 90 100 Диаметр заготовки D* 100 110 130 140 160 180 h Пред. откл. по +IТ17 90 100 110 120 140 150 5.7. Конструкция и размеры заглушки (поз. 5) должны соответствовать, указанным на черт. 13 и в табл. 12 для трубы и в табл. 13 для анкерной плиты. ЗАГЛУШКА (поз. 5 по черт. 6) Черт. 13 Таблица 12 Размеры в мм Труба D(s 60(3,5 89(4 102(4 114(4,5 127(4,5 140(4,5 152(5 168(5 180(5 203(6 D1 Пред. откл. по h16 56 85 98 110 122 135 147 163 175 198 Теоретическая масса, кг 0,06 0,13 0,18 0,22 0,28 0,34 0,40 0,49 0,57 0,72 Таблица 13 Размеры в мм Номинальный диаметр резьбы под анкерную плиту d 56 64 72 80 90 100 110 125 D1 Пред. откл. по h16 90 95 115 13,0 150 160 170 Теоретическая масса, кг 0,15 0,17 0,24 0,31 0,42 0,47 0,53 Пример условного обозначения анкерной арматуры, исполнения 1, под шпильку d = 24 мм, длиной L1 = 400 мм: АРМАТУРА АНКЕРНАЯ 1.М24(400 ГОСТ 24379.1-80 То же, исполнения 2, под шпильку d = 64 мм, длиной L1 = 2000 мм: АРМАТУРА АНКЕРНАЯ 2.М64(2000 ГОСТ 24379.1-80 То же, исполнения 3, под шпильку d = 100 мм с мелким шагом резьбы 6 мм, длиной L1 = 3150 мм: АРМАТУРА АНКЕРНАЯ 3.М100(6(3150 ГОСТ 24379.1-80 5.8. Предельные отклонения размеров по СТ СЭВ 144-75 и СТ СЭВ 177-75. 5.9. Резьба - по СТ СЭВ 182-75, поле допуска 7Н - по ГОСТ 16093-70. 5.10. Предельные отклонения размеров литой плиты по 3-му классу точности ГОСТ 2009-55. 5.11. Размеры фасок резьбы - по ГОСТ 10549-80. 5.12. Неуказанные литейные радиусы R 5 мм. 5.13. Теоретическая масса анкерной арматуры и труб приведена в справочном приложении 3. 6. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ РАЗЖИМНОЙ ЦАНГИ 6.1. Конструкция и размеры разжимной цанги должны соответствовать указанным на черт. 14 и в табл. 14. ЦАНГА РАЗЖИМНАЯ (поз. 15 по черт. 1] Черт. 14 Таблица 14 Размеры в мм Номинальный диаметр резьбы шпильки d D Пред. откл. по h16 d1 Пред. откл. по h16 d2 d3 H h h1 h2 h3 h4 h5 Пред. откл. по R, не более Теоретическая масса цанги, кг Пред. откл. по h16 Пред. откл. по 12 17 12,5 15 16,5 36 30 24 16 11 7 0,5 0,8 0,03 16 24 17,0 20 23,2 45 36 30 21 14 10 0,8 1,0 0,08 20 30 21,0 25 29,0 60 48 40 26 18 12 1,0 1,2 0,17 24 34 25,0 30 32,5 75 60 54 31 22 15 1,5 1,5 0,25 30 42 32,0 37 32,5 90 72 60 34 27 18 1,5 1,5 0,41 36 50 38,0 42 48,0 105 84 70 47 33 22 2,0 1,5 0,68 42 58 44,0 52 55,5 120 96 80 55 39 25 2,5 2,0 1,06 48 68 50,0 60 65,0 150 120 100 63 43 29 3,0 2,0 1,96 6.2. Предельные отклонения размеров - по СТ СЭВ 144-75. Пример условного обозначения разжимной цанги для шпильки d = 24 мм: ЦАНГА М24 ГОСТ 24379.1-80 7. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОНИЧЕСКОЙ ВТУЛКИ 7.1. Конструкция и размеры конической втулки должны соответствовать указанным на черт. 15 в табл. 15. ВТУЛКА КОНИЧЕСКАЯ (поз. 16 по черт. 1) Черт. 15 Таблица 15 Размеры в мм Номинальный диаметр резьбы шпильки d D Пред. откл. по h16 H* h Теоретическая масса втулки, кг Пред. откл. по 12 22 24 20 0,03 16 29 32 28 0,06 20 35 40 34 0,11 24 42 48 41 0,20 30 52 60 51 0,36 36 62 72 61 0,67 49 72 84 71 0,94 48 82 96 82 1,41 Пример условного обозначения конической втулки под шпильку d = 24 мм: ВТУЛКА М24 ГОСТ 24379.1-80 7.2. Предельные отклонения размеров - по СТ СЭВ 144-75. 7.3. Резьба - по СТ СЭВ 182-75, поле допуска 7Н - по ГОСТ 16093-70. 7.4. Размеры фасок резьбы - по ГОСТ 10549-80. 8. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ШАЙБЫ 8.1. Шайбы при нормальных отверстиях в приливах оборудования следует применять по СТ СЭВ 281-76, при увеличенных отверстиях, в приливах оборудования - по настоящему стандарту. 8.2. Конструкция и размеры шайб должны соответствовать указанным на черт. 16 и в табл. 16. ШАЙБА (поз. 17 по черт. 1) Черт. 16 Таблица 16 Размеры в мм Номинальный диаметр резьбы шпильки d d Пред. откл. по H16 D Пред. откл. по h16 s Предельное радиальное биение Теоретическая масса шайбы, кг 12 13 36 3 0,5 0,021 16 17 42 4 0,6 0,050 20 21 45 8 0,076 24 25 55 0,120 30 32 80 10 0,7 0,330 36 38 90 0,410 42 44 95 14 0,610 48 50 105 0,740 56 60 115 16 0,8 0,950 64 68 130 1,210 72 76 140 18 1,530 80 85 160 20 0,9 2,270 90 95 180 2,880 100 105 190 22 3,400 110 115 200 3,630 125 130 240 25 1,0 6,300 140 145 270 7,990 Пример условного обозначения шайбы, для шпильки диаметром резьбы d = 12 мм: ШАЙБА М12 ГОСТ 24379.1-80 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное Таблица 1 Теоретическая масса болтов типов 1, 2, 5 и 6 Длина* болта L, мм Теоретическая масса болта типа 1, кг, при номинальном диаметре резьбы d, мм 12 16 20 24 30 36 42 48 300 0,35 0,66 - - - - - - 400 0,44 0,82 1,32 - - - - - 500 0,52 0,97 1,57 2,35 - - - - 600 0,61 1,13 1,81 2,71 4,55 - - - 710 0,71 1,31 2,09 3,10 5,16 7,59 - - 800 0,79 1,45 2,31 3,42 5,66 8,31 11,81 - 900 0,88 1,60 2,55 3,77 6,22 9,10 12,89 17,41 1000 0,97 1,77 2,80 4,13 6,77 9,91 13,98 18,83 1120 - 1,95 3,10 4,56 7,43 10,85 15,29 20,53 1250 - 2,15 3,43 5,03 8,15 11,88 16,71 22,38 1320 - - 3,60 5,28 8,53 12,43 17,47 23,37 1400 - - 3,79 5,55 8,99 13,10 18,33 24,51 1500 - - - 5,90 9,54 13,90 19,42 2,5,93 1600 - - - 6,26 10,10 14,70 20,50 27,35 1700 - - - 6,61 10,65 15,50 21,59 28,77 1800 - - - - 11,21 16,29 22,68 30,19 1900 - - - - 11,76 17,09 23,76 31,61 2000 - - - - 12,32 17,89 24,85 33,03 2120 - - - - - 18,85 26,16 34,73 2240 - - - - - 19,81 27,47 36,44 2300 - - - - - 20,29 28,11 37,29 2360 - - - - - - 28,76 38,07 2500 - - - - - - 30,29 40,13 2650 - - - - - - - 42,26 2800 - - - - - - - 44,39 Таблица 2 Длина* болта L, мм Теоретическая масса болта типа 1, кг, исполнении 1 2 3 Номинальный диаметр резьбы , мм 16 20 24 30 36 42 48 56 64 72 80 90 100 110 125 140 200 0,92 1,56 - - - - - - - - - - - - - - 250 0,99 1,69 2,74 4,70 - - - - - - - - - - - - 300 1,07 1,81 2,91 4,98 7,60 - - - - - - - - - - - 350 1,15 1,93 3,09 5,25 7,99 12,21 - - - - - - - - - - 400 1,23 2,06 3,27 5,53 8,39 12,75 17,56 - - - - - - - - - 450 1,31 2,18 3,35 5,81 8,79 13,29 18,27 - - - - - - - - - 500 1,39 2,30 3,62 6,08 9,19 13,84 18,98 - - - - - - - - - 600 1,55 2,55 3,98 6,64 9,99 14,92 20,39 - - - - - - - - - 710 1,72 2,82 4,37 7,25 10,87 16,12 21,95 - - - - - - - - - 800 1,86 3,04 4,69 7,75 11,59 17,10 23,23 33,99 - - - - - - - - 900 2,02 3,29 5,04 8,30 12,39 18,18 24,66 35,26 - - - - - - - - 1000 2,18 3,53 5,40 8,86 13,18 19,27 26,07 38,43 53,60 71,35 - - - - - - 1120 2,37 3,84 5,83 9,53 14,14 20,57 27,79 40,14 56,52 74,66 - - - - - - 1250 2,57 4,15 6,29 10,25 15,19 21,99 29,63 43,98 59,20 79,16 98,8 - - - - - 1320 - 4,32 6,54 10,64 15,75 22,75 30,63 44,58 62,56 80,92 101,9 - - - - - 1400 - 4,52 6,82 11,07 16,38 23,62 31,75 47,30 65,63 85,22 107,7 141,9 - - - - 1500 - 4,77 7,10 11,63 17,18 24,71 33,17 48,57 67,58 87,16 109,4 144,6 - - - - 1600 - - 7,53 12,18 17,98 25,79 34,59 51,74 71,71 92,1 116,7 153,0 219,1 252,6 - - 1700 - - 7,88 12,74 18,77 26,88 36,17 53,96 75,48 95,6 121,1 158,6 225,8 261,5 - - 1800 - - - 13,29 19,57 27,97 37,42 56,18 77,75 99,0 125,6 164,1 232,6 270,3 329,3 408,3 1900 - - - 13,85 20,57 29,05 38,84 58,40 81,52 102,5 130,0 169,6 239,4 280,3 339,8 421,3 2000 - - - - 21,17 30,14 40,26 60,61 83,79 106,0 134,5 175,3 246,2 288,1 350,1 434,2 2120 - - - - 22,13 31,44 41,98 63,11 87,25 109,6 139,3 181,3 254,3 298,7 362,6 449,7 2240 - - - - 23,09 32,75 43,68 65,69 91,7 114,3 145,2 188,6 262,5 310,3 375,3 465,3 2500 - - - - - 35,57 47,37 71,71 98,9 123,3 156,7 203,1 280,2 332,5 402,2 499,0 2800 - - - - - - 51,63 78,36 108,0 133,7 170,1 219,8 300,6 359,1 433,4 537,8 3150 - - - - - - - 86,02 118,5 145,9 185,7 242,0 324,4 391,1 470,1 583,2 3350 - - - - - - - - - 159,2 203,5 261,4 351,6 426,6 511,9 636,0 4000 - - - - - - - - - - - 286,5 382,1 465,6 558,4 693,3 4500 - - - - - - - - - - - - 416,1 509,9 610,5 758,1 5000 - - - - - - - - - - - - - - 662,5 822,9 Таблица 3 Длина* болта L, мм Теоретическая масса болта типа 5, кг, при номинальном диаметре резьбы d, мм 12 16 20 24 30 36 42 48 150 0,18 0,36 0,57 - - - - - 200 0,23 0,44 0,69 1,04 - - - - 250 0,27 0,51 0,82 1,22 2,17 - - - 300 0,32 0,59 0,94 1,39 2,44 3,56 - - 350 0,36 0,67 1,06 1,57 2,72 3,96 5,66 - 400 0,40 0,75 1,19 1,75 3,00 4,35 6,21 8,33 450 0,45 0,83 1,31 1,93 3,28 4,75 6,75 9,04 500 - 0,91 1,43 2,10 3,55 5,15 7,30 9,75 600 - 1,07 1,68 2,46 4,11 5,95 8,38 11,17 710 - - 1,95 2,85 4,72 6,83 9,54 12,73 800 - - 2,17 3,17 5,22 7,55 10,56 13,98 900 - - - 3,52 5,77 8,35 11,64 15,43 1000 - - - - 6,33 9,15 12,73 16,85 1120 - - - - 6,99 10,11 14,04 18,55 1250 - - - - - 11,14 15,45 20,40 1320 - - - - - - 16,21 21,39 1400 - - - - - - - 22,53 Таблица 4 Длина* болта L, мм Теоретическая масса болта типа 6, кг, исполнений 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Номинальный диаметр резьбы d, мм 12 16 20 24 150 0,23 0,21 0,20 0,47 0,42 0,39 - - - - - - 200 0,27 0,26 0,24 0,55 0,50 0,47 0,92 0,80 0,75 - - - 250 0,32 0,30 0,29 0,63 0,57 0,55 1,04 0,93 0,87 1,57 1,42 1,32 300 0,36 0,35 0,33 0,71 0,65 0,63 1,17 1,05 1,00 1,75 1,59 1,50 350 0,40 0,39 0,37 0,78 0,73 0,70 1,29 1,17 1,12 1,93 1,77 1,68 400 0,45 0,43 0,42 0,86 0,81 0,73 1,41 1,30 1,24 2,11 1,97 1,86 450 0,49 0,48 0,46 0,94 0,89 0,86 1,54 1,42 1,37 2,28 2,13 2,03 500 0,54 0,52 0,51 1,02 0,97 0,94 1,66 1,54 1,49 2,46 2,30 2,21 600 0,63 0,61 0,60 1,18 1,13 1,10 1,91 1,79 1,74 2,82 2,63 2,57 710 - - - 1,35 1,30 1,27 2,18 2,06 2,01 3,21 3,05 2,95 800 - - - - - - 2,40 2,28 2,23 3,53 3,37 3,28 900 - - - - - - - - - 3,88 3,72 3,63 Продолжение табл. 4 Длина* болта L, мм Теоретическая масса болта типа 6, кг, исполнений 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Номинальный диаметр резьбы d, мм 30 36 42 48 250 2,77 2,53 2,36 - - - - - - - - - 300 3,05 2,81 2,64 4,58 4,23 3,90 - - - - - - 350 3,33 3,03 2,92 4,98 4,62 4,30 7,27 6,61 6,21 - - - 400 3,60 3,36 3,19 5,97 5,02 4,69 7,82 7,15 6,76 11,14 9,74 9,18 450 3,83 3,64 3,47 5,77 5,42 5,09 8,36 7,69 7,30 11,35 10,45 9,89 500 4,16 3,91 3,75 6,17 5,82 5,49 8,90 8,24 7,84 12,51 11,16 10,55 600 4,71 4,47 4,30 6,96 6,62 6,28 9,99 9,32 8,93 13,98 12,53 12,02 710 5,33 5,08 4,92 7,85 7,50 7,17 11,19 10,52 10,13 15,54 14,14 13,58 800 5,82 5,58 5,41 8,56 8,22 7,88 12,17 11,50 11,11 16,82 15,42 14,86 900 6,38 6,13 5,97 9,36 9,02 8,68 13,25 12,58 12,19 18,24 16,85 16,28 1000 6,93 6,69 6,52 10,16 9,81 9,48 14,34 13,67 13,28 19,65 18,26 17,70 1120 7,59 7,36 7,18 11,12 10,77 10,44 15,64 14,97 14,58 21,36 19,98 19,40 1250 - - - 12,16 11,82 11,48 17,06 16,39 16,00 23,21 21,82 21,25 1320 - - - - - - 17,82 17,15 16,76 24,20 22,82 22,24 1400 - - - - - - - - - 25,34 23,94 23,38 _________ * Длина принята в соответствии с ГОСТ 6636-69. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное Таблица 1 Теоретическая масса шпилек (поз. 1-4; 7-10) Длина* шпильки L, мм Теоретическая масса шпильки (поз. 1 и 2), кг, при номинальном диаметре резьбы d, мм 12 16 20 24 30 36 42 48 300 0,30 0,54 - - - - - - 400 0,39 0,70 1,12 - - - - - 500 0,47 0,85 1,37 2,02 - - - - 600 0,56 1,01 1,61 2,38 3,77 - - - 710 0,66 1,19 1,89 2,77 4,38 6,43 - - 800 0,74 1,33 2,11 3,09 4,88 7,15 9,95 - 900 0,83 1,48 2,35 3,44 5,44 7,95 11,03 14,76 1000 0,92 1,65 2,60 3,80 5,99 8,74 12,12 16,18 1120 - 1,8 2,90 4,23 6,65 9,69 13,43 17,63 1250 - 2,05 3,23 4,70 7,37 10,72 14,35 19,73 1320 - - 3,40 4,95 7,75 11,27 15,61 20,72 1400 - - 3,59 5,22 8,21 11,94 16,47 21,36 1500 - - - 5,57 8,76 12,74 17,56 23,28 1600 - - - 5,93 9,32 13,54 18,64 24,70 1700 - - - 6,28 9,87 14,34 19,73 26,12 1800 - - - - 10,43 15,13 20,82 27,54 1900 - - - - 10,96 15,93 21,90 28,96 2000 - - - - 11,54 16,73 22,99 30,38 2120 - - - - - 17,69 24,30 32,08 2240 - - - - - 18,64 25,61 33,79 2300 - - - - - 19,13 26,25 34,64 2360 - - - - - - 26,90 35,45 2500 - - - - - - 28,43 37,48 2650 - - - - - - - 38,61 2800 - - - - - - - 41,71 Таблица 2 Длина* шпильки L, мм Теоретическая масса шпильки (поз. 3, 4, 7 и 9), кг, при номинальном диаметре резьбы d, мм 12 16 20 24 30 36 42 48 56 64 72 80 90 100 110 125 140 150 0,13 0,24 - - - - - - - - - - - - - - - 200 0,18 0,32 0,49 - - - - - - - - - - - - - - 250 0,22 0,39 0,62 0,89 1,39 - - - - - - - - - - - - 300 0,27 0,47 0,74 1,06 1,67 2,40 - - - - - - - - - - - 350 0,31 0,55 0,86 1,24 1,94 2,79 3,81 - - - - - - - - - - 400 0,35 0,63 0,99 1,42 2,22 3,19 4,35 5,68 - - - - - - - - - 450 0,40 0,71 1,11 1,60 2,50 3,59 4,89 6,39 - - - - - - - - - 500 0,44 0,79 1,23 1,77 2,77 3,99 5,44 7,10 - - - - - - - - - 600 0,53 0,95 1,48 2,13 3,33 4,79 6,52 8,52 - - - - - - - - - 710 - 1,12 1,75 2,52 3,94 5,67 7,72 10,08 - - - - - - - - - 800 - 1,26 1,97 2,84 4,44 6,39 8,70 11,36 16,03 - - - - - - - - 900 - 1,42 2,22 3,19 4,99 7,19 9,78 12,79 18,25 - - - - - - - - 1000 - 1,58 2,46 3,55 5,55 7,98 10,87 14,20 20,47 26,63 33,33 - - - - - - 1120 - 1,77 2,76 3,98 6,22 8,94 12,17 15,92 23,13 30,67 37,49 - - - - - - 1250 - 1,97 3,08 4,44 6,94 9,99 13,59 17,76 26,02 33,35 41,99 51,23 - - - - - 1320 - - 3,25 4,69 7,33 10,55 14,35 18,76 27,57 36,71 43,75 54,35 - - - - - 1400 - - 3,45 4,97 7,76 11,18 15,22 19,88 29,34 38,71 46,52 57,91 71,5 - - - - 1500 - - 3,70 5,32 8,32 11,98 16,31 21,30 31,56 41,73 49,99 62,36 77,1 - - - - 1600 - - - 5,68 8,87 12,78 17,39 22,72 33,78 44,74 53,45 66,81 82,7 100,7 123,8 - - 1700 - - - 6,03 9,43 13,57 18,48 24,13 36,00 47,76 56,91 71,26 88,3 107,5 132,7 - - 1800 - - - - 9,98 14,37 19,57 25,55 38,22 50,78 60,38 75,72 93,8 114,3 141,6 177,3 221,8 1900 - - - - 10,54 15,17 20,65 26,97 40,44 53,80 63,84 80,17 99,3 121,1 150,5 187,8 234,8 2000 - - - - - 15,97 21,74 28,39 42,65 56,82 67,31 84,62 104,9 127,9 159,3 198,2 247,7 2120 - - - - - 16,93 23,04 30,10 45,31 60,44 71,47 89,96 111,6 136,0 169,9 210,7 263,2 2240 - - - - - 17,89 24,35 31,80 47,98 64,07 75,63 95,30 118,3 144,2 180,5 223,3 278,8 2500 - - - - - - 27,17 35,49 53,75 71,92 84,64 106,90 132,8 161,9 203,7 250,2 312,5 2800 - - - - - - - 39,75 60,40 80,98 95,04 120,20 149,5 182,3 230,3 281,5 351,4 3150 - - - - - - - - 68,22 91,70 107,20 135,80 171,7 206;1 261,3 318,1 396,7 3550 - - - - - - - - - - 121,15 153,60 191,1 233,3 296,7 359,9 448,5 4000 - - - - - - - - - - - - 216,2 263,8 336,8 406,4 506,9 4500 - - - - - - - - - - - - - 297,8 381,2 458,5 571,6 5000 - - - - - - - - - - - - - - - 510,6 636,4 Таблица 3 Длина* шпильки L, мм Теоретическая масса шпильки (поз. 8 и 10), кг, при номинальном диаметре резьбы d, мм 12 16 20 24 30 36 42 48 150 0,15 0,27 - - - - - - 200 0,19 0,35 0,55 - - - - - 250 0,24 0,43 0,67 0,99 1,58 - - - 300 0,28 0,51 0,80 1,17 1,86 2,74 - - 350 0,32 0,58 0,92 1,35 2,14 3,14 4,35 - 400 0,37 0,66 1,04 1,53 2,41 3,53 4,90 6,53 450 0,41 0,74 1,17 1,70 2,69 3,93 5,44 7,24 500 0,46 0,82 1,29 1,88 2,97 4,33 5,98 7,90 600 0,55 0,98 1,54 2,24 3,53 5,12 7,07 9,37 710 - 1,15 1,81 2,63 4,14 6,01 8,26 10,93 800 - - 2,03 2,95 4,63 6,72 9,25 12,21 900 - - - 3,30 5,19 7,52 10,33 13,63 1000 - - - - 5,74 8,32 11,42 15,05 1120 - - - - 6,40 9,28 12,72 16,75 1250 - - - - - 10,32 14,14 18,60 1320 - - - - - - 14,90 19,59 1400 - - - - - - - 20,73 ___________ * Длина принята в соответствии с ГОСТ 6636-69. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Справочное Теоретическая масса анкерной арматуры Таблица 1 Длина* анкерной арматуры L1, мм Теоретическая масса анкерной арматуры, кг, исполнений 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 Номинальный диаметр резьбы d, мм 24 30 36 42 48 56 64 72 80 90 100 110 125 400 4,76 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500 5,24 6,02 - - - - - - - - - - - - - - - - - 600 5,73 6,51 10,57 - - - - - - - - - - - - - - - - 710 6,27 7,05 11,48 14,41 - - - - - - - - - - - - - - - 800 6,70 7,48 12,25 15,18 19,94 - - - - - - - - - - - - - - 900 7,19 7,97 13,09 16,02 20,90 - - - - - - - - - - - - - - 1000 7,68 8,46 13,92 16,85 21,87 - - - - - - - - - - - - - - 1120 8,17 9,05 14,93 17,85 23,03 - - - - - - - - - - - - - - 1250 8,90 9,68 16,02 18,94 24,29 - - - - - - - - - - - - - - 1320 9,25 10,03 16,63 19,53 24,95 - - - - - - - - - - - - - - 1400 - 10,42 17,30 20,20 25,73 - - - - - - - - - - - - - - 1500 - - 18,14 21,04 26,70 - - - - - - - - - - - - - - 1600 - - - 21,88 27,66 - - - - - - - - - - - - - - 1700 - - - - 28,63 - - - - - - - - - - - - - - 1800 - - - - - 43,85 34,14 - - - - - - - - - - - - 2000 - - - - - 45,78 36,07 62,82 44,13 - - - - - - - - - - 2240 - - - - - 48,10 38,39 65,72 47,05 87,01 61,8 - - - - - - - - 2500 - - - - - 50,62 40,91 68,90 50,21 90,66 65,33 94,37 80,73 - - - - - - 2800 - - - - - - - 72,54 53,85 94,32 69,41 99,88 85,24 140,7 110,0 - - - - 3150 - - - - - - - - - 98,90 74,17 104,15 90,51 147,0 116,4 181,5 134,6 - - 3550 - - - - - - - - - - - 110,16 96,52 154,3 123,6 189,5 142,6 236,0 4000 - - - - - - - - - - - - - 162,4 131,8 198,6 151,7 245,7 313,20 4500 - - - - - - - - - - - - - - - 208,6 161,7 256,4 337,7 Таблица 2 Длина* трубы L1, мм Теоретическая масса трубы, кг при номинальном наружном диаметре D и толщине стенки s (D(s), мм 60(3,5 89(4 102(4 114(4,5 127(4,5 140(4,5 152(5 168(5 180(5 203(6 400 1,95 - - - - - - - - - 500 2,44 - - - - - - - - - 600 2,93 5,03 - - - - - - - - 710 3,47 5,95 - - - - - - - - 800 3,90 6,71 7,74 - - - - - - - 900 4,39 7,55 8,70 - - - - - - - 1000 4,88 8,38 9,67 - - - - - - - 1120 5,47 9,38 10,83 - - - - - - - 1250 6,10 10,47 12,09 - - - - - - - 1320 6,44 11,07 12,76 - - - - - - - 1400 6,83 11,73 13,54 - - - - - - - 1500 - 12,58 14,50 - - - - - - - 1600 - 13,41 15,48 - - - - - - - 1700 - - 16,43 - - - - - - - 1800 - - 17,41 - - - - - - - 2000 - - 19,34 24,30 - - - - - - 2240 - - 21,66 27,22 30,44 - - - - - 2500 - - 24,18 30,38 33,97 37,60 - - - - 2800 - - - 30,02 38,05 42,11 50,76 - - - 3150 - - - - 42,81 47,38 57,11 63,32 - - 3550 - - - - - 53,39 64,36 71,35 76,64 - 4000 - - - - - - 72,52 80,40 86,36 116,56 4500 - - - - - - - 90,45 97,15 131,13 ________ * Длина принята в соответствии с ГОСТ 6636-69. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Рекомендуемое ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТ 1. Болты изогнутые исполнения 1 устанавливаются до бетонирования фундаментов (пример 1). 2. Болты изогнутые исполнения 2 устанавливаются в колодцах готовых фундаментов с последующим заполнением колодцев бетоном (пример 2). 3. Болты с анкерной плитой исполнений 1-3 устанавливаются до бетонирования фундаментов (примеры 3, 4 и 5). 4. При установке составных болтов исполнений 1 и 2 нижняя шпилька совместно с муфтой и анкерной плитой устанавливается до бетонирования фундамента. Верхняя шпилька ввертывается в муфту и прихватывается сваркой после установки оборудования (пример 6), которое монтируется методом поворота или надвижки. 5. При установке съемных болтов исполнений 1-3 анкерная арматура устанавливается до бетонирования фундаментов, а шпильки - после устройства фундамента (примеры 7-9). 6. Болты прямые и с коническим концом исполнения 1-3 устанавливаются в просверленные скважины готовых фундаментов. Болты прямые закрепляются с помощью эпоксидного или силоксанового клеев (пример 10) или виброзачеканкой цементно-песчаной смесью (пример 11). Болты с коническим концом закрепляются с помощью разжимной цанги (пример 12) или цементным раствором при вибропогружении в него шпильки болта (пример 13). 7. Глубина заделки болтов в бетон (размер Н), состав и марка бетона фундаментов, цементно-песчаной смеси, цементного раствора и клея назначаются в соответствии с действующими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке. Пример 1 Пример 2 Пример 3 Пример 4 Пример 5 Пример 6 Пример 7 Примечание. С 01.07 1981 г. действует ГОСТ 5264-80. Пример 8 Пример 9 Пример 10 Пример 11 Пример 12 Пример 13 1 - фундамент; 2 - подливка; 3 - оборудование или строительная конструкция; 4 - колодец; 5 - бетон на мелком заполнителе; 6 - скважина; 7 - клеевой состав; 8 - цементно-песчаная смесь; 9 - цементный раствор СОДЕРЖАНИЕ 1. КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ШПИЛЕК 3. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ АНКЕРНЫХ ПЛИТ 4. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ МУФТЫ 5. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ АНКЕРНОЙ АРМАТУРЫ Черт. 11 6. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ РАЗЖИМНОЙ ЦАНГИ 7. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОНИЧЕСКОЙ ВТУЛКИ 8. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ШАЙБЫ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Справочное ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Рекомендуемое